|  | فرم تشریح پروژه |  |
| --- | --- | --- |
| تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: ترانسفورماتورهای حالت جامد با عناوين ديگري نظیر ترانسفورماتورهاي مبتنی بر الکترونیک قدرت (Power Electronic Transformer) و يا ترانسفورماتورهاي هوشمند (Transformer Intelligent Universal ) نیز شناخته می‌شوند. این ترانسفورماتورها با استفاده از ادوات نیمه‌هادی قدرت و ترانسفورماتورهای فرکانس بالا قابلیت تبدیل سطح ولتاژ و کنترل توان را دارند. ترانسفورماتور حالت جامد به عنوان یک روتر انرژی سه پورت و تبادل کننده توان معرفی می‌شود و می‌تواند سیستم توزیع، سیستم AC مسکونی و سیستم DC را تجمیع کند. ترانسفورماتور‌های حالت جامد دارای کارکردها و مزایايی از قبيل کنترل سطح ولتاژ، اصلاح ضریب توان، کنترل پخش توان‌های اکتیو و راکتیو، کنترل جریان خطا، کنترل پذیری بالا با توجه به استفاده از ادوات الکترونیک، استفاده در شبكه‌هاي تركيبي AC/DC می‌باشند. این ترانسفورماتور میبایست دارای مشخصات فنی زیر باشد: ولتاژ نامی اولیه 20 کیلوولت AC و ولتاژ نامی ثانویه 400 ولت AC است. توان نامی خروجی ترانسفورماتور حالت‌جامد میبایست در رنج 50 الی 400 کیلوولت آمپر (بنا به پیشنهاد شرکت سازنده) باشد. دارای امکان تبادل توان دو سویه امکان دسترسی و اتصال به باس DC در سمت فشار متوسط و فشار ضعیف فرکانس خروجی AC: 50 هرتز دامنه تغییرات ولتاژ، فرکانس و سایر مشخصات خروجی ترانسفورماتور حالت جامد مطابق با استانداردهای مورد تائید شبکه برق ایران باشد. حداقل راندمان ترانسفورماتور: 90 درصد محدوده دمایی مجاز برای عملکرد ترانسفورماتور حالت جامد باید بین 10- و 40+ درجه سانتی‌گراد باشد. ترانسفورماتور حالت جامد باید قابلیت کارکرد در آب‌وهوای با رطوبت 15% تا 95% را داشته باشد. تمام وسایل جانبی و مربوط به ترانسفورماتور حالت جامد ازجمله سنسورها باید در شرایط محیطی فوق کارکرد مطلوب را داشته باشند. THD ولتاژ خروجی مطابق استاندارد IEEE 519 باشد. نامتعادلي مجاز ولتاژ کمتر از 2% مطابق استاندارد IEEE1159.3 (2003) است. ترانسفورماتور حالت جامد باید دارای پنل نمایشگر محلی با قابلیت اعمال تنظیمات و نمایش پارامترهای مهم سیستم ازجمله مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان و توان باشد. |